Diseño de instalaciones solares fotovoltaicas

Metodo de los A·h

Ejercicio 1:

Instalacion en San Martin de Moncayo HSP: 4.1

Margen de Seguridad: 25 %

I max que suministran los paneles(V salida 24 V): 5.5

Dias de autonomia de la instalacion: 5

Profundidad de descarga de la bateria: 30%.(Cada vaso da 2V)

Potencia de la Instalacion:

| Receptor | Cantidad | Potencia W | Intensidad A | Total W | Total A | h/dia | Ah/dia | Wh/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilum Salon | 2 | 18 |  |  |  | 4 |  |  |
| Ilum Coc. | 1 | 22 |  |  |  | 3 |  |  |
| Ilum Baño | 1 | 8 |  |  |  | 0.75 |  |  |
| Ilum Dorm. | 2 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |
| TV | 1 | 70 |  |  |  | 4 |  |  |
| Cocina | 1 |  | 20 |  |  | 1 |  |  |
| TOTALES |  |  | - |  |  |

Se han considerado todos los receptores monofásicos a 24V DC

Completa la tabla, y calcula las necesidades de Ah/dia(Incluyendo margen de seguridad) , el numero de paneles necesarios, a intensidad que suministran los paneles, el numero de paneles necesarios, la forma de conexión y la capacidad del sistema de acumulacion necesaria.

Comprueba la descarga diaria, y la profundidad de descarga diaria, para verificar tu instalacion.