Ejercicio 5:

Instalacion en San Martin de Moncayo HSP: 4.1

Margen de Seguridad: 20 %

I max que suministran los maneles: Ver hojas de paneles

Dias de autonomia de la isntalacion: 7

Profundidad de descarga de la bateria: Ver hojas Baterias

Potencia de la Instalacion:

| Receptor | Cantidad | Potencia W | Intensidad A | Total W | Total A | h/dia | Ah/dia | Wh/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilum Salon | 3 | 15 |  |  |  | 4 |  |  |
| Ilum Coc. | 1 | 36 |  |  |  | 2 |  |  |
| Ilum Baño | 1 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |
| Ilum Dorm. | 2 | 15 |  |  |  | 2 |  |  |
| TV | 1 | 8 |  |  |  | 4 |  |  |
| Cocina | 1 |  | 25 |  |  | 1 |  |  |
| TOTALES |  |  | - |  |  |

Se han considerado todos los receptores monofásicos a 12V DC

Completa la tabla, y calcula las necesidades de Ah/dia(Incluyendo margen de seguridad) , el tipo y numero de paneles necesarios(Si son necesarios varios paneles, todos seran iguales. La instalacion se diseñara a precio minimo.), la intensidad que suministran los paneles, la forma de conexión y el tipo y la capacidad del sistema de acumulacion necesaria(Si son necesarias varias baterias, todas serán iguales. La instalacion se diseñara a precio minimo.).

Comprueba la descarga diaria, y la profundidad de descarga diaria, para verificar tu instalacion.

Ejercicio 6:

Instalacion en Monreal HSP: 3.7

Margen de Seguridad: 30 %

I max que suministran los maneles: Ver hojas de paneles

Dias de autonomia de la isntalacion: 10

Profundidad de descarga de la bateria: Ver hojas Baterias

Potencia de la Instalacion:

| Receptor | Cantidad | Potencia W | Intensidad A | Total W | Total A | h/dia | Ah/dia | Wh/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilum Salon | 2 | 20 |  |  |  | 3 |  |  |
| Ilum Coc. | 1 | 35 |  |  |  | 2 |  |  |
| Ilum Baño | 2 | 8 |  |  |  | 2 |  |  |
| Ilum Dorm. | 2 | 16 |  |  |  | 2 |  |  |
| TV | 1 | 12 |  |  |  | 3 |  |  |
| Cocina | 1 |  | 20 |  |  | 1 |  |  |
| TOTALES |  |  | - |  |  |

Se han considerado todos los receptores monofásicos a 24V DC

Completa la tabla, y calcula las necesidades de Ah/dia(Incluyendo margen de seguridad) , el tipo y numero de paneles necesarios(Si son necesarios varios paneles, todos seran iguales. La instalacion se diseñara a precio minimo.), la intensidad que suministran los paneles, la forma de conexión y el tipo y la capacidad del sistema de acumulacion necesaria(Si son necesarias varias baterias, todas serán iguales. La instalacion se diseñara a precio minimo.).

Comprueba la descarga diaria, y la profundidad de descarga diaria, para verificar tu instalacion.

SE-4000 sunsei solar panel 4A, 65 W,  638,64 €

Kyocera Módulo Solar KC65GX-2P 65W, 12 V,  356€

Kyocera Módulo Solar KD180GH-2P 180W, 12 V,  849 €

Kyocera Módulo Solar KC50GX-2P 50W, 24 V,  315 €

Kyocera Módulo Solar KD135GH-2P 135W, 24 V, 650 €

Kyocera Módulo Solar KC21T 21W, 24 V, 195 €

---------------------------------------------------------------------------------------------

Baterías Tudor Monoblock ABIERTAS

Bateria Classic Enersol, 12 V, 250 Ah. P.D.:20% Precio: 312 €

Baterías MEIBAT Monoblock ABIERTAS

Bateria MEIBAT, 12 V, 108 Ah. P.D.:20% Precio: 146 €

Bateria MEIBAT, 12 V, 168 Ah. P.D.:20% Precio: 238 €

Bateria MEIBAT, 12 V, 198 Ah. P.D.:20% Precio: 264 €

Bateria MEIBAT, 12 V, 249 Ah. P.D.:20% Precio: 358 €

BATERIAS SONNESCHEIN – TUDOR Monoblock HERMETICAS (Sin Mantenimiento)

Bateria SONNESCHEIN, 6 V, 200 Ah. P.D.:50% Precio: 305 €

Bateria SONNESCHEIN, 6 V, 300 Ah. P.D.:50% Precio: 467 €

Bateria SONNESCHEIN, 12 V, 75 Ah. P.D.:50% Precio: 263 €

Bateria SONNESCHEIN, 12 V, 100 Ah. P.D.:50% Precio: 345 €

Bateria SONNESCHEIN, 12 V, 130 Ah. P.D.:50% Precio: 419 €

Bateria SONNESCHEIN, 12 V, 185 Ah. P.D.:50% Precio: 553 €